О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОСНАЩЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ, НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС ИЛИ ГЛОНАСС/GPS

РАСПОРЯЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ

16 июля 2009 г.

N ЕМ-62-р

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  14  февраля  2009 г. N 22-ФЗ "О навигационной деятельности",  Постановлением  Правительства Российской  Федерации  от  25  августа  2008  г.  N  641 "Об оснащении транспортных,  технических средств и  систем  аппаратурой  спутниковой навигации  ГЛОНАСС  или  ГЛОНАСС/GPS"  и  Постановлением Правительства Российской Федерации от 30  апреля  2008  г.  N  323  "Об  утверждении Положения  о  полномочиях федеральных органов исполнительной власти по поддержанию,  развитию  и   использованию   глобальной   навигационной спутниковой   системы   ГЛОНАСС  в  интересах  обеспечения  обороны  и безопасности государства, социально-экономического развития Российской Федерации  и  расширения  международного  сотрудничества,  а  также  в научных целях":

Ввести   в  действие  прилагаемые  Методические  рекомендации  по оснащению  транспортных  средств,  осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным   и   городским   наземным   электрическим  транспортом, навигационно-связным   оборудованием   с   использованием  спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Заместитель Министра

Е.С. МОСКВИЧЕВ

16 июля 2009 г.

N ЕМ-62-р

Приложение к распоряжению Минтранса России

от 16 июля 2009 года N ЕМ-62-р

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ, НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС ИЛИ ГЛОНАСС/GPS

I. Общие положения

1.  Методические  рекомендации по оснащению транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим   транспортом,   навигационно-связным   оборудованием  с использованием   спутниковой   навигации   ГЛОНАСС   или   ГЛОНАСС/GPS разработаны в соответствии с:

Федеральным   законом   от   14   февраля  2009  г.  N  22-ФЗ  "О навигационной   деятельности"  (Собрание  законодательства  Российской Федерации, 2009, N 7, ст. 790);

Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641 "Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой  спутниковой  навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 35, ст. 4037);

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 30 апреля 2008  г.  N  323  "Об  утверждении Положения о полномочиях федеральных органов исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию глобальной  навигационной  спутниковой  системы  ГЛОНАСС  в  интересах

обеспечения обороны   и   безопасности   государства,   социально-экономического    развития    Российской    Федерации   и   расширения международного сотрудничества,  а также  в  научных  целях"  (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 2058).

2.  Методические  рекомендации  предназначены  для  использования органами   исполнительной   власти   субъектов  Российской  Федерации, транспортными  предприятиями,  ассоциациями,  объединениями,  а  также заводами   -   производителями  подвижного  состава  при  формировании заказов, производстве и поставках транспортных средств, осуществляющих перевозки  пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом    в   части   оснащения   бортовым   навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС/GPS.

II. Рекомендации по назначению БНСТ

3.   Бортовой   навигационно-связной   терминал  (далее  -  БНСТ) используется на подвижном составе, осуществляющем перевозки пассажиров автомобильным  и  городским  наземным  электрическим  транспортом  для регулярной передачи навигационной и телематической информации по сетям радиосвязи,   для   обмена   голосовыми  и  текстовыми  сообщениями  с диспетчерскими пунктами.

4.  Бортовое  навигационно-связное оборудование предназначено для работы    в    составе автоматизированных    навигационных   систем диспетчерского  управления  пассажирскими перевозками с использованием спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС/GPS.

5.  При  отсутствии автоматизированной диспетчерской системы БНСТ используются автономно в режимах: автоматического объявления остановок в  салоне  транспортного  средства по данным спутниковой навигации без участия  водителя и автоматического управления отображением информации на бортовых электронных табло.

III. Рекомендации по функциям и составу БНСТ

6.  Устанавливаемые на подвижном составе пассажирского транспорта БНСТ  выполняют  следующие  основные  функции  по  контролю движения и управлению перевозочным процессом:

1)  определение  местоположения  транспортного средства по данным спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS;

2)   запись   и   хранение   навигационных   и  других  данных  в энергонезависимой памяти;

3)    передача    данных   спутниковой   навигации   с   заданной периодичностью  (в диапазоне от 5 секунд до 24 часов) на диспетчерский пункт;

4)  запись  данных о местоположении и состоянии датчиков в память прибора  "черный  ящик"  при потере сигнала сотовой сети и последующая автоматическая передача записанной информации при восстановлении связи с диспетчерским пунктом;

5) подсчет пройденного расстояния (виртуальный одометр) по данным спутниковой навигации с частотой не реже одного раза в секунду;

6)  голосовая  связь  водителей  и  диспетчеров  в  зоне покрытия сотовой связи;

7)  обмен  данными  и  текстовыми сообщениями по протоколу GPRS в зоне покрытия сотовой связи с отображением на бортовом дисплее;

8)  автоматический вывод принятых текстовых сообщений на бортовой дисплей-индикатор;

9)  автоматическое  объявление  остановок  в салоне транспортного средства    бортовым   навигационно-связным   терминалом   по   данным спутниковой навигации без участия водителя;

10) автоматическое управление отображением информации на бортовых электронных  табло  (лобовое,  боковое,  заднее)  и  на внутрисалонной электронной "бегущей строке";

11)  управление приемом, накоплением и передачей видеоизображений с внутрисалонных видеокамер (в режиме фотографий);

12)  сбор,  накопление  и  передача данных от бортового комплекса аппаратуры подсчета входящих/выходящих пассажиров;

13) передача информации на основе навигационных данных в бортовые валидаторы системы автоматического контроля оплаты проезда (номера зон оплаты поездок, фактическое расстояние поездки);

14)  прием,  накопление  и  передача  данных от бортовых датчиков состояния   узлов  и  агрегатов  транспортного  средства  (аналоговые, дискретные, цифровые входы);

15) передача сигнала бедствия водителем в систему управления.

7.  Устанавливаемые на подвижном составе пассажирского транспорта БНСТ  в  своем  составе  имеют следующий набор основных функциональных модулей:

1) бортовой контроллер;

2) энергонезависимая память для записи и хранения навигационных и других данных;

3)  съемная  карта энергонезависимой памяти для записи и хранения трасс движения, видеоизображений и других данных;

4)  модуль  голосовой  сотовой  связи - стандарта GSM с антенной, встроенной в корпус бортового терминала;

5)  гарнитура для голосовой связи включает микрофон-манипулятор и динамик громкоговорящей связи;

6) модем для приема/передачи данных - по протоколу GPRS;

7)   спутниковый  навигационный  приемник  систем  ГЛОНАСС/GPS  с антенной, встроенной в корпус бортового терминала;

8)  дисплей  -  текстовый  (не  меньше,  чем  четыре строки по 20 символов) или графический;

9) управление меню выбора формализованных сообщений;

10) передача Сигнала бедствия;

11) усилитель низкой частоты;

12)  конструкция  -  моноблок  со  встроенными  антеннами  (GSM и ГЛОНАСС/GPS).

8.  Устанавливаемые на подвижном составе пассажирского транспорта БНСТ имеют следующие основные технические характеристики:

1)  спутниковый  навигационный  приемник ГЛОНАСС/GPS (не менее 16 каналов)  с  активной антенной, точность местоопределения - не хуже 30 метров;

2) объем основной энергонезависимой памяти - не менее 4 Mb;

3)  съемная  карта  энергонезависимой  памяти  -  не  менее  2 Gb

Аналоговые  входы  -  не менее четырех, дискретизация - 10 бит, уровни напряжений - 5 вольт, 40 вольт;

4) дискретные входы - не менее четырех;

5)  цифровые  входы  для  подключения к бортовым интеллектуальным узлам  и  агрегатам,  к  внешним компонентам бортового телематического комплекса     (электронные     табло,     видеокамеры,     валидаторы,

интеллектуальные датчики и др.) - интерфейсы шины CAN, RS-485, RS-232;

6) мощность усилителя низкой частоты - не менее 20 ватт;

7) напряжение питания бортовой сети: от 8 до 30 В;

8) вариант монтажа - в кабине водителя;

9) рабочая температура: от -20 °C до +55 °C.

9.  Бортовой  дисплей-индикатор  в  составе  устанавливаемого  на пассажирском  транспортном  средстве БНСТ выполняет следующие основные функции:

1)  отображение  алфавитно-цифровых  сообщений на экране дисплея- индикатора, в том числе:

поступающих  на  борт  транспортного  средства  из диспетчерского центра автоматизированной системы;

выбираемых   водителем   из  постоянной  памяти  контроллера  для передачи в диспетчерский центр автоматизированной системы;

2) подтверждение факта прочтения водителем поступившего сообщения - только для тех сообщений, которые требуют подтверждения;

3) оперативная передача кода тревожного сообщения - кнопка "SOS";

4)  выбор  и  передача формализованного сообщения в диспетчерский центр.

10.  Цифровой  автоматический информатор в составе БНСТ выполняет следующие основные функции:

1)  идентификация  остановки  общественного  транспорта по данным спутниковой навигации;

2)  выбор  сообщения  для  проигрывания  в  салоне  транспортного средства  из  имеющихся  в  энергонезависимой  памяти  таблиц данных и голосовых сообщений;

3)  автоматическая  привязка  движения  транспортного  средства к маршруту  (трассе  движения)  для  объявления  сообщения  о  следующей остановке;

4)  формирование  и  загрузка  в  БНСТ  таблиц данных и голосовых сообщений.

11. Устанавливаемые на подвижном составе пассажирского транспорта БНСТ  выполняют  следующие  основные  функции  по управлению бортовыми электронными табло:

1)  автоматическое  отображение  информации  о  номере и названии маршрута   на   лобовом,   боковом,   заднем   табло  -  на  основании зафиксированных  в бортовом терминале данных о маршруте (автоматически

по  команде диспетчерской системы или вручную водителем) или изменения этих данных;

2)  автоматическое отображение на внутрисалонной "бегущей строке" текста    с    названием    остановки    синхронно   с   проигрыванием соответствующего голосового названия остановки цифровым автоматическим

информатором;

3)  автоматическое отображение на внутрисалонной "бегущей строке" текстов  социальной  и  иной  рекламы  с  привязкой  к месту и времени проезда транспортным средством соответствующих объектов.

12. Устанавливаемые на подвижном составе пассажирского транспорта БНСТ  выполняют  следующие  основные  функции  по  управлению  работой бортовых видеокамер:

1)  автоматическое  получение  фотоснимков  от  бортовых цифровых видеокамер (не менее двух) с заданной периодичностью или по запросу;

2)  запись  и накопление цифровых фотоснимков в энергонезависимой памяти   БНСТ   с   привязкой   времени  и  координат  местонахождения транспортного средства;

3)  передача в диспетчерский центр фотоснимков текущей обстановки в салоне транспортного средства;

4)  передача  в  диспетчерский  центр фотоснимков ретроспективной обстановки в салоне транспортного средства в соответствии с указанными в запросе датой и временем.

13. Устанавливаемые на подвижном составе пассажирского транспорта БНСТ  выполняют  следующие  основные  функции  по  контролю движения и управлению перевозочным процессом:

1)  автоматическое  получение данных о входе/выходе пассажиров от бортового  комплекса аппаратуры мониторинга пассажиропотоков по каждой двери на каждой остановке;

2)  запись  и  накопление  данных  о  входе/выходе  пассажиров  в энергонезависимой   памяти   БНСТ  с  привязкой  времени  и  координат местонахождения транспортного средства;

3)  передача  в  диспетчерский  данных  о  количестве  вошедших и вышедших пассажиров по каждой двери транспортного средства.

14. Устанавливаемые на подвижном составе пассажирского транспорта БНСТ  выполняют  следующие  основные  функции по подготовке и передаче данных  на бортовые валидаторы системы автоматического контроля оплаты проезда:

1)  идентификация  остановки  общественного  транспорта по данным спутниковой   навигации   -   по   соответствующему  типу  запросу  от валидатора;

2)  определение  номера  зоны  по  оплате  проезда из имеющихся в энергонезависимой  памяти таблиц данных - для передачи в валидатор, от которого получен запрос проигрывания в салоне;

3)  передача  валидатору  номера  зоны  по  оплате  проезда  (или текущего  значения пройденного расстояния по "виртуальному одометру" - в зависимости от типа запроса);

4) загрузка в БНСТ таблиц данных по зонам оплаты проезда.

15. Устанавливаемые на подвижном составе пассажирского транспорта БНСТ  выполняют следующие основные функции по сбору и обработке данных от датчиков состояния узлов и агрегатов транспортного средства:

1)   обработка  сигналов  с  аналоговых  входов  БНСТ  с  помощью аналого-цифрового  преобразователя  (датчик  уровня  топлива  в  баке, тахометр,   температура   и   другие),   запись   цифровых   данных  в

энергонезависимой    памяти    с   привязкой   времени   и   координат местонахождения транспортного средства;

2)  фиксация  значения  каждого  дискретного  входа  БНСТ, запись значений  в  энергонезависимой  памяти с привязкой времени и координат местонахождения транспортного средства;

3)   автоматическое  получение  данных  от  подключенных  к  БНСТ интеллектуальных  датчиков  состояния  узлов и агрегатов транспортного средства  по стыкам CAN-шина, RS-485, RS-232, запись цифровых данных в энергонезависимой    памяти    с   привязкой   времени   и   координат местонахождения транспортного средства;

4)  передача в диспетчерский центр данных значений подключенных к БНСТ  датчиков  состояния  узлов  и агрегатов транспортного средства с навигационными посылками.